## Slide 1: AuTURBO 2018 ROS Programming II
정 려운
2018.04.18

## Slide 2: 일정
2018/04/04 – 오리엔테이션 (내용 전달 / 인사 / 배정)
2018/04/11 – ROS 강의 1 (ROS 전체 구조)
2018/04/18 – ROS 강의 2 (ROS Topic/Service/Action)
2018/04/25 – ROS 강의 3 (ROS↔OpenCV)
2018/05/02 – ROS 강의 4 (ROS↔TensorFlow)
2018/05/09 – ROS 강의 5 (ROS↔Gazebo)
2018/05/16 – ROS 강의 6 (ROS↔TurtleBot3)
2018/05/23 – ROS 강의 7 (ROS↔Java, Android)
2018/05/28 – 예비일

## Slide 3: 지난 시간 요약
Image
Calibrator
Line Detector
Path Planner
Camera Imager
Decision Maker
Motor Controller
LiDAR Processor
Obstacle Detector
Motor Drive
ROS Node
ROS Communication

## Slide 4: 지난 시간 요약
Image
Calibrator
Line Detector
Path Planner
Camera Imager
Decision Maker
Motor Controller
LiDAR Processor
Obstacle Detector
Motor Drive
ROS Core
192.168.1.3
192.168.1.3:11
192.168.1.3:14

## Slide 5
주 의
쏟아져 나오는 ROS 용어들로 현기증 날 수 있음

## Slide 6: ROS Communication
Topic Publish & Subscribe
- 다중/다회성/비동기형 (그냥 막 보냄)
- ex) 영상 전송 및 수신
Action Goal / Result / Feedback
- 동기 + 비동기형 (한번 주고 쭉 받고)
- ex) 주차 등 계속 지켜봐야 하는 작업
Service Request & Response
- 단일/일회성/동기형 (한번 주고 받고)
- ex) 카메라 캘리브레이션

## Slide 7: ROS Topic Pub & Sub
듣는 자만 있으면 떠드는 자
많은 양을 빠른 속도로
같은 내용을 그 누구에게든
Subscriber
Publisher
떠드는 주제
ROS Topic

## Slide 8: ROS Topic Pub & Sub
많은 양을
1 MB
빠른 속도로
120 Hz
Line Detector
Camera Imager
같은 내용을 그 누구에게든
Line Detector
Camera Imager
Traffic Light Detector
Traffic Sign Detector
Car Detector
동시 다중 송신
1MB x 120 Hz x 100… 통신이 버틸 수나 있을까…
듣는 자가 있으면…

## Slide 9: ROS Topic 과 ROS Core
Camera Imager
ROS Core
야, 나 이제 /road_image 주제로 말 할거야
알았어
나 참고로,
//xxx.xxx.xxx.xxx:162니까, 일로 연락하라 그래
ROS Topic 등록
Port 등록
Pub Port 수신

## Slide 10: ROS Topic 과 ROS Core
Line Detector
Camera Imager
ROS Core
저, 혹시
/load_image 주제로 말 할 사람이 있나요?
아, 있어요
//xxx.xxx.xxx.xxx:162
로 연락해 보세요
제 연락처는
//xxx.xxx.xxx.xxx:124 입니다
Pub Port 요청
Port 등록
Pub Port 전송

## Slide 11: ROS Topic 과 ROS Core
Line Detector
Camera Imager
ROS Core
안녕하세요, 혹시
//xxx.xxx.xxx.xxx:164 님 맞으신가요
TCPROS 접속 요청

## Slide 12: ROS Topic 과 ROS Core
Line Detector
Camera Imager
ROS Core
네, 맞습니다. 저는 //xxx.xxx.xxx.xxx:164 입니다
TCPROS 접속 응답

## Slide 13: ROS Topic 과 ROS Core
Line Detector
Camera Imager
ROS Core
오오, 맞네요,
그럼 이제
/road_image
에 대해 이야기 해 주세요
TCPROS 접속

## Slide 14: ROS Topic 과 ROS Core
Line Detector
Camera Imager
ROS Core
네, 알겠습니다. 일단 제가 지금 찍고 있는 영상이 있는데, 이게…
Topic Message 전송

## Slide 15: ROS Topic 과 Message Type
Line Detector
Camera Imager
ROS Core
・Node명 : Camera Imager
・Port주소 : //x.x.x.x:164
・Topic명 : /road_image
・Topic Message Type : /sensor_msgs/CompressedImage *
・…
・Pub 하는 Node명
・Pub 할 Topic명
・Pub 하는 Port주소
・Pub 할 Topic Message Type
・…
* http://docs.ros.org/jade/api/sensor_msgs/html/msg/CompressedImage.html

## Slide 16: ROS Topic 과 Message Type
[1번 terminal] $ sudo apt-get install ros-kinetic-usb-cam
[1번 terminal] $ roscore
[2번 terminal] $ rosrun usb_cam usb_cam_node
[3번 terminal] $ rqt_image_view
[4번 terminal] $ rostopic echo /[topic]
Line Detector
Camera Imager
Topic : /image_raw
Topic message type : /sensor_msgs/Image
대신에 rqt_image_view

## Slide 17: 질문 및 휴식 시간 (10분)

## Slide 18: ROS Package 와 ROS Node
[1번 terminal] $ sudo apt-get install ros-kinetic-usb-cam
[1번 terminal] $ roscore
[2번 terminal] $ rosrun usb_cam usb_cam_node
[3번 terminal] $ rqt_image_view
[4번 terminal] $ rostopic echo /[topic]
Line Detector
Camera Imager
(rosrun roscore) roscore
(rosrun rqt_image_view) rqt_image_view
(rosrun rostopic) rostopic echo /[topic]
package
node
command

## Slide 19: ROS Package 와 ROS Node
Image
Calibrator
Line Detector
Path Planner
Camera Imager
Decision Maker
Motor Controller
LiDAR Processor
Obstacle Detector
Motor Drive
Logitech line_det
내꺼
tb3_autorace
Tier IV
tier_pplan
ROBOTIS dxl_control
Velodyne
ldr_proc
친구꺼
usb_cam

## Slide 20: ROS Package 와 ROS Node
image
calibrator .py
line detector .cpp
line_det package
path planner
.java
tier_pplan package
decision maker
.py
tb3_autorace package
motor controller
.m
motor drive
.py
dxl_control package
camera imager
.cpp
usb_cam package
lidar processor
.cs
obstacle detector
.cs
ldr_proc package

## Slide 21: ROS Package 의 구조
line_det
image_calibrator.py
src (or nodes)
CMakeLists.txt
package.xml
line_detector.cpp
Node files

## Slide 22: ROS Package 의 사용
catkin_ws
src
line_det
tier_pplan
build
devel
usb_cam
…
Package folders
[terminal] $ cd catkin_ws
[terminal] $ catkin_make
[terminal] $ roscore
[terminal] $ rosrun line_det line_detector

## Slide 23: ROS Package 의 제작
매니저 지시에 따라 진행

## Slide 24: 다음 시간 준비물
ROS 예습
Ubuntu 16.04, ROS Kinetic이
설치된 노트북
https://community.robotsource.org/ 에서 가입 후 다운로드
http://emanual.robotis.com/ →platform→turtlebot3→PC setup

## Slide 25: 자료
https://github.com/AuTURBO/documents

## Slide 26: 추가 질문